## Slide 1: MOOXのモデル化概要
とめ は株式会社とめ研究所の登録商標です
2020年5月1日
株式会社とめ研究所
【秘密】

## Slide 2: MOOX車体

## Slide 3: 車体のモデル化
・車体のモデル化
・車体は外接する直方体で近似した

## Slide 4: 車体側面のモデル化
・車体側面のモデル化
・矢印の位置の座標を使って外接矩形化する
最も張り出した点
最も張り出した点
天井
床面

## Slide 5: 車体前面、後面のモデル化
・車体前面・後面のモデル化
・矢印の位置の座標を使って外接矩形化する
最も張り出した点
最も張り出した点
天井
床面

## Slide 6: サイドモニター
四隅
四隅
四隅
四隅
ディスプレイ表面の上端
ディスプレイ表面の下端
・サイドモニターのモデル化
・矢印の位置の座標を使った外接矩形
・ディスプレイ表面に設定

## Slide 7: バックモニター
ディスプレイ下端
ディスプレイ上端
ディスプレイ下端
・バックモニターのモデル化
・矢印の位置の座標を使って外接矩形化する
・ディスプレイの前面に設定（曲面は処理が複雑化する）

## Slide 8: 原点
・車内原点はテーブル上の端(CES2020)
  ・車内原点は変わる可能性がある
  ・CAD座標系(青)とMOOX座標系(赤)は原点と軸が異なる
  ・原点を動かす場合、校正用の基準点(後部モニターの右下位置など)による補正が必要
原点
原点
y
x
y
z
Z
X
Z
Y

## Slide 9: 座標の管理(案)
・原点を入力すると相対座標を算出するエクセルファイルを準備
  ・CAD座標系の各要素点を入力することで相対座標を算出
  ・設定ファイルに記述することで視野推定コードで使用可
BodyStatusConfig.ini
moox_set.xlsx